Pos: 2 /Überschriften/1.1/Nischenmaße @ 16\mod_1583840537828_4946.docx @ 207734 @ 2 @ 1

Размеры ниши

Pos: 3 /Module M-iClean U/Technische Daten/Nischenmaße M-iClean U Teil A @ 15\mod_1574749705899_4946.docx @ 190644 @  @ 1

При установке посудомоечной машины в стойку необходимо соблюдать размеры ниши. Посудомоечную машину не нужно закреплять в стойке. Мебель в непосредственной близости от посудомоечной машины должна быть пригодна для коммерческого использования и устойчива к воздействию пара.

Посудомоечная машина без базы

|  |  | Посудомоечная машина также может устанавливаться без ножек, в этом случае выравнивание больше невозможно. Высота машины без ножек в мм: US/US GiO-модуль с задней стенкой/UM/UM (GiO-модуль с задней стенкой) UM+/UM+(GiO-модуль с задней стенкой)/UL 700+5 820+5 |
| --- | --- | --- |
|  | M-iClean U/M-iClean U тип M2 (размеры в мм) |
|  | US | US (GiO-модуль с задней стенкой) | UM | UM (GiO-модуль с задней стенкой) | UM+ | UM+ (GiO-модуль с задней стенкой) | UL |
| A | 710–735 | 710–735 | 710–735 | 710–735 | 830–855 | 830–855 | 830–855 |
| B | 460 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | 600 | – | 600 | – | 600 | – | 680 |
| D | – | 690 | – | 690 | – | 690 | – |
| E | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| F | 50 | – | 50 | – | 50 | – | 130 |
| G | – | 140 | – | 140 | – | 140 | – |
| H | 715–735 | 715–735 | 715–735 | 715–735 | 835–855 | 835–855 | 835–855 |
| I | 470–480 | 470–480 | 610–620 | 610–620 | 610–620 | 610–620 | 610–620 |
| J | 605 | 695 | 605 | 695 | 605 | 695 | 685 |

Pos: 4 /Module M-iClean U/Technische Daten/Nischenmaße M-iClean U Teil B @ 15\mod_1574777358849_4946.docx @ 190694 @  @ 1

Посудомоечная машина с базой 120 мм или 150 мм

|  | Посудомоечная машина также может устанавливаться без ножек, в этом случае выравнивание больше невозможно. Высота машины без ножек в мм: US 120/ UM 120 US 150/ UM 150 UM+ 120/ UL 120 UM+ 150/ UL 150 820+5 850+5 940+5 970+5 |
| --- | --- |
|  | M-iClean U/M-iClean U тип M2 (размеры в мм) |
|  | US 120 | US 150 | UM 120 | UM 150 | UM+ 120 | UM+ 150 | UL 120 | UL 150 |
| A | 830–855 | 860–885 | 830–855 | 860–885 | 950–975 | 980–1005 | 950–975 | 980–1005 |
| B | 460 | 600 | 600 | 600 |
| C | 600 | 600 | 600 | 680 |
| D | 275 | 305 | 275 | 305 | 275 | 305 | 275 | 305 |
| E | 50 | 50 | 50 | 130 |
| F | 835–855 | 865–885 | 835–855 | 865–885 | 955–975 | 985–1005 | 955–975 | 985–1005 |
| G | 470–480 | 610–620 | 610–620 | 610–620 |
| H | 605 | 605 | 605 | 685 |

Pos: 5 /Titelseiten/Rückseite_sprachneutral @ 17\mod_1594734122194_0.docx @ 220528 @  @ 1

| MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG Englerstraße 3 77652 Offenburg Germany www.meiko-global.com info@meiko-global.com |  |
| --- | --- |
| Фирма оставляет за собой право на изменения дизайна и конструкции изделия! |

Pos: 6 /Basismodule/#################################### @ 0\mod_1413550430684_4946.docx @ 12013 @  @ 1

=== Ende der Liste für Textmarke Titel ===